## Slide 1
Debugging Methodology Report
김동민 교육생

## Slide 2
목차
디버깅 도구
2. 에러 발생 및 디버깅

## Slide 3
1. 디버깅 도구

## Slide 4
printk
커널 로그를 출력하는 커널 함수
디버깅 도구
ftrace
리눅스 커널에서 함수 호출을 추적하고 성능 분석을 수행하는 강력한 트레이싱 도구
함수 호출 추적
이벤트 추적
동적 활성화/비활성화 가능
커널의 printf
dmesg로 로그 확인
log level 설정 가능

## Slide 5
형식 : printk(LOG_LEVEL "출력할 문자열(포맷스트링)", ...);
ex)
dmesg로 출력가능
printk란
printk는 커널 레벨에서 디버깅메시지를 출력할 수 있는 함수이다.

## Slide 6
printk()를 사용하면서 로그 레벨을 지정할 수 있다.
로그레벨:
KERN_EMERG(0)
KERN_ALERT
KERN_CRIT
KERN_ERR
KERN_WARNING
KERN_NOTICE
KERN_INFO
KERN_DEBUG(7)
*숫자가 낮을 수록 우선순위가 높다.
printk
아래의 경로에 콘솔 출력에 대한 레벨을 설정 가능
current console level: 현재 콘솔 레벨.
해당 레벨보다 낮은 레벨의 printk는 화면에 바로 출력X
default message level: printk에 콘솔 레벨을 명시하지 않았을 때 지정되는 기본 레벨
minimum console level: current console level에 지정할 수 있는 최소 레벨
default console level: 부팅했을 때 해당 값으로 current console level을 초기화

## Slide 7
ftrace란
커널 소스를 수정하지 않고 동적으로 디버깅을 수행할 수 있는 도구
이벤트 추적, 함수 추적 등의 기능을 제공한다.

## Slide 8
ftrace 설치
menuconfig 실행
./autolinux -c build "linux-telechips -c menuconfig"
2. kernel hacking > Tracers(built-in 설정) 에서
포함하고 싶은 기능을 built-in으로 설정
ex) Kernel Function Tracer, Trace syscalls등..
3. 저장하여 .config파일 생성
4. 커널 빌드
./autolinux -c build 혹은
./autolinux -c build "linux-telechips -C compile"
5. fwdn으로 TOPST에 이미지 굽기

## Slide 9
ftrace 실행(함수 추적)
cd /sys/kernel/debug/tracing (ftrace 관련 디렉터리로 이동)
1. sysctl kernel.ftrace_enabled=1 (ftrace 를 사용 가능하도록 변경)
2. echo function > current_tracer (함수 추적 기능 ON)
3. echo "*stmmac*" > set_ftrace_filter
(추적할 함수명을 세팅)
echo 1 > tracing_on (ftrace 시작)
(데이터가 쌓이도록 잠시 대기...)
4. echo 0 > tracing_on (ftrace 종료)
5. cat trace (결과 확인)

## Slide 10
2. 에러 발생 및 디버깅

## Slide 11
문제 상황 : ping은 정상적이지만 대용량 데이터(10G)를 송신하려고 하면
"Tx Ring full when queue awake" 이라는 에러메시지가 출력
->Tx ring에 문제발생
에러발생 및 디버깅

## Slide 12
송신할 때 어떤일이 발생하는지 확인하기 위해 네트워크 인터페이스의 msglvl을 변경
-> ethtool -s eth0 msglvl 0x1000
에러 발생 및 디버깅

## Slide 13
2. dmesg로 메시지를 확인해보니 tx ring의 상태가 보인다.
에러 발생 및 디버깅
tx ring의 descriptor의 개수가 4개뿐이다.

## Slide 14
3. alloc_dma_tx_desc_resources에서 tx ring을 할당하는 코드로 이동
에러 발생 및 디버깅
-> DMA_TX_SIZE가 tx ring의 개수라고 추측

## Slide 15
4. #define DMA_TX_SIZE 4
-> descriptor를 4개만 생성했기에 대용량 데이터 송신에 사용할 descriptor가 부족
DMA_TX_SIZE 512로 수정해준다.
에러 발생 및 디버깅
수정

## Slide 16
5. iperf3로 대용량 데이터가 정상적으로 송신됨을 확인할 수 있다.
에러 발생 및 디버깅
디버깅

## Slide 17
디버깅 과정 요약
2. 송신 관련 디버깅 메시지를 보기 위해 ethtool로 메시지 활성화
"Tx Ring full when queue awake" 에러메시지를 통해 tx ring에 문제가 있음을 확인
3. dmesg 를 통해 tx ring에 descriptor의 수가 부족함을 확인
4. DMA_TX_SIZE 값이 작다는 것을 확인하고 크기를 원래대로 복구
5. 커널 빌드 후 TOPST에 굽고, iperf3로 대용량 데이터 전송 -> 정상적으로 송신
에러 : ping은 정상적이나 대용량 데이터 송신 불가

## Slide 18
감사합니다.