## Slide 1
Kernel Integration Flow Report
김동민 교육생

## Slide 2
Table of Contents
3. 수신
3-1) 수신 흐름
3-2) stmmac_rx
1. 전체 구조도 및 관련 서브시스템
2. 송신
2-1) 송신 흐름
2-2) stmmac_xmit
2-3) 송신 완료 처리
4. 송수신에서 DMA 작동 방식

## Slide 3
전체 구조도 및 연관 서브시스템
01

## Slide 4
전체 구조도 및 연관 서브시스템

## Slide 5
[Network subsystem]
네트워크 로직을 구현한 계층.
사용자가 네트워크 송수신을 요청하면 Network subsystem을 거쳐 Stmmac Driver에서 송수신을 수행
전체 구조도 및 연관 서브시스템

## Slide 6
[Stmmac Driver]
네트워크 장치 초기화, 송신, 수신 등
실제 이더넷 기능은 여기서 구현된다.
전체 구조도 및 연관 서브시스템

## Slide 7
[dwmac4 subsystem]
GMAC 디바이스의 HSIO_GMAC레지스터에 직접 read/write하는 역할
전체 구조도 및 연관 서브시스템

## Slide 8
[interrupt management subsystem]
수신과 송신 완료 처리 작업을 수행하기 위해 NET_RX_SOFTIRQ 서비스를 요청
-ksoftirqd 커널스레드에서 아래의 작업을 수행
      수신
      송신 완료 처리
전체 구조도 및 연관 서브시스템

## Slide 9
[GPIO subsystem]
1. GMAC Driver는 rgmii인터페이스에 필요한 GPIO 핀을 설정
2. PHY 리셋
전체 구조도 및 연관 서브시스템

## Slide 10
[Clock subsystem]
GMAC 디바이스에 필요한 클럭소스를 설정
전체 구조도 및 연관 서브시스템

## Slide 11
송신
2-1) 송신 흐름
02

## Slide 12
송신(2-1 송신흐름)

## Slide 13
송신(2-1 송신흐름)
송신함수 등록
  probe과정에서 stmmac_netdev_ops를 등록
해당 구조체에 송신함수(stmmac_xmit)포함
송신 수행과정
1. application에서 send()
2. network subsystem
2. stmmac_xmit()
    송신 프레임에 대해서 descriptor 준비
    DMA에게 전송 지시
    DMA가 TxFIFO로 데이터 복사
    TxFIFO가 threshold를 초과하면 전송시작

## Slide 14
송신(2-1 송신흐름)
송신함수 등록
  probe과정에서 stmmac_netdev_ops를 등록
해당 구조체에 송신함수(stmmac_xmit)포함
송신 수행과정
1. application에서 send()
2. network subsystem
2. stmmac_xmit()
    송신 프레임에 대해서 descriptor 준비
    DMA에게 전송 지시
    DMA가 TxFIFO로 데이터 복사
    TxFIFO가 threshold를 초과하면 전송시작

## Slide 15
송신
2-2) stmmac_xmit
02

## Slide 16
송신에 descriptor 수가 충분한지 확인한다.
(부족하면 송신 중지)
왜 nfrags + 1? :
skb->data = 1
nfrags = 프레임의 fragment개수(>=0)
송신(2-2 stmmac_xmit)

## Slide 17
fragment에 대해서 descriptor 준비
이후 DMA가 시스템메모리에 있는 fragment에 접근할 수 있도록 descriptor에 fragment의 주소를 저장
*fragment = 프레임의 payload부분을 저장
송신(2-2 stmmac_xmit)

## Slide 18
마찬가지로 skb->data에 대해서도 descriptor를 준비
*skb->data = 프레임의 헤더 + payload 일부 저장
송신(2-2 stmmac_xmit)

## Slide 19
DMA에게 tx ring의 tail pointer를 업데이트 -> 전송 지시
  DMA는 descriptor를 읽고 프레임 조각을 TxFIFO로 복사
  TxFIFO가 threshold를 넘으면 PHY로 데이터를 보내어 송신
송신(2-2 stmmac_xmit)

## Slide 20
송신
2-3) 송신 완료 처리
02

## Slide 21
stmmac_tx_clean에서 송신완료 처리작업 수행
dma 매핑 해제
송신에 사용했던 descriptor 정리
(재사용 가능하도록)
송신(2-3 송신 완료 처리)

## Slide 22
수신
3-1) 수신 흐름
03

## Slide 23
수신(3-1 수신흐름)

## Slide 24
수신(3-1 수신흐름)
수신 핸들러 등록
  probe과정에서 수신 napi poll 핸들러 등록(stmmac_napi_poll_rx)
stmmac_napi_poll_rx -> stmmac_rx
1. DMA가 복사해놓은 데이터를 모아 프레임을 완성해나감.
2. 프레임을 완성하면 상위 네트워크 계층에 전송

## Slide 25
수신(3-1 수신흐름)
수신 핸들러 등록
  probe과정에서 수신 napi poll 핸들러 등록(stmmac_napi_poll_rx)
stmmac_napi_poll_rx -> stmmac_rx
1. DMA가 복사해놓은 데이터를 모아 프레임을 완성해나감.
2. 프레임을 완성하면 상위 네트워크 계층에 전송

## Slide 26
수신
3-2) stmmac_rx
03

## Slide 27
rx descriptor 갱신
*goto read_again? : RxFIFO로부터 데이터를 가져오는데, 아직 전체프레임을 완성하지 못했다?
-> 다시 이 지점으로 와서 다음 데이터를 수신
수신(3-2 stmmac_rx)

## Slide 28
2. 현재 rx descriptor의 dma_own 플래그 check
set -> 더이상 수신을 진행할 수 없으므로 수신 종료 (break)
clear -> DMA가 버퍼로 데이터 복사를 완료. 이어서 진행
수신(3-2 stmmac_rx)

## Slide 29
3. 수신한 프레임 길이를 갱신
  마지막 세그먼트 X :
len += descriptor로 전송할 수 있는 최대 사이즈
  마지막 세그먼트 O :
len = 전체 프레임길이(프레임 완성)
수신(3-2 stmmac_rx)

## Slide 30
4. DMA가 버퍼에 복사해둔 프레임 세그먼트를 가져와
프레임을 완성해간다.
만약 전체 프레임을 완성했다면 상위네트워크계층으로 전달
아직 전체 프레임을 수신하지 못했다면 이어서 수신 진행
수신(3-2 stmmac_rx)

## Slide 31
송수신에서 DMA 작동 방식
04

## Slide 32
송신 시 DMA가 데이터를 GMAC으로 보내는 방법
수신 시 DMA가 데이터를 system memory로 넘기는 방법
송수신에서 DMA 작동 방식

## Slide 33
End